展 场 防 火 规 定

根据《中华人民共和国消防条例》的精神，为确保展会期间的防火安全，特制定如下规定：

1、参展商为本展位的治安、消防责任人。

2、全馆禁烟，展场和西北大堂施工时必须正确佩戴安全帽。

3、一切消防设备系统、空调通风口、消防栓、电梯火警拉线处，室内照明装置和监控装置不能受阻碍或阻挡

视野。

4、严禁遮挡、圈占、损坏或挪用展场内所设的各种消防设施和消防器材。

5、严禁乱接、乱拉电线或擅自安装大功率电气设备（包括照明灯、碘钨灯、广告灯等），确需安装者应向展览

工程部申报，批准后由正式电工持证上岗安装、经展览工程部验收合格后，方可供电。

6、对不遵守展场安全用电、擅自安装电气设备（含照明、广告灯）、乱拉和使用电线的违章行为，除强行拆除

外、并罚款，对造成后果者，将依法追究责任。

7、确须展出或使用铁烤架、明火装置、蜡烛、灯笼、火炬、焊接装置或其它发烟物质；任何可能被认为危险

的电气、机械或化学装置；所有有毒或危险物包括易燃液体，压缩气体或危险化学品等，必须获得大连消

防部门的书面批准和展馆消防部门允许。（对有疑问的装置或该装置可能被视为危险物，应提交有关监管

机构批准。）

8、严禁将下列危险品带入展场：烟花爆竹、汽油、香蕉水、酒精、煤气、氢气、氧气、易燃易爆、腐蚀、剧

毒、氧化剂等化学危险品，此类样品不得用实物展出，宜采用非燃烧物品、非危险物品及模型或图片替代；

放射性物质在任何情况下均不允许进入展馆；展馆内不得使用、存放冲压容器；机械展品（汽车、发动机）

内不得存油，电瓶须拆御，确须使用经展馆许可其存放量仅限演示使用，汽油类液体存放量不能超过一天

的用量，其余部分应存放于馆外消防部门指定地点。

9、凡装修工程（包括展台、灯箱、广告牌等）所需材料，应采用不燃或阻燃材料，确需使用木质材，木质

材料必须达到难燃等级B1级以上标准，并附带消防局发放的“阻燃证明”和“阻燃贴”（木

质材料涂防火涂料和刷防火油漆不作为阻燃标准），严禁皮革材质、遮挡消防栓。

10、凡装修所使用的壁纸、地毯等有机高分子材料必须达到阻燃要求。

11、广告牌、灯箱、灯柱内必须留有足够的通风散热孔，筒灯、射灯、石英灯安装时要离装饰物30公分以上，

并要加装接线盒。电线不得外露。

12、电气设备需使用铜芯绝缘导线，不得使用铝芯绝缘导线，导线铰接时应进行锡焊处理并用高压、低层双层

绝缘布包好。

13、所有电线必须穿“包塑蛇皮管”保护。

14、照明器表面的高温部位靠近可燃物时，应用石棉板、石棉布等防火隔热材料进行处理，周围的可燃材料应

刷防火涂料。

15、防火卷帘垂直下方及侧式防火卷帘滑道上不允许设有展柜、货架及其它物品。

16、布展期间，电锯、电刨等木工机械应于室外操作，如必须在室内，经审批后，在操作中应及时清理刨花、

木屑等废料。

17、展场内装修构架（含展品）不准遮挡红外线消防报警系统，不得在消防报警设备及有关器件上固定或悬挂

广告彩旗等物品。

18、所有展位及装修物不得以任何形式局部或全部封顶，以确保消防自动喷洒灭火系统正常工作。

19、展台后背板与展场墙壁须保留60-80厘米的安全检查通道。凡遇有展场固定配电柜、消火栓或房门，须留

出1.5米宽的通道。

20、如违反上述规定，主办（承办）单位及有关部门有权责令整改、罚款直至清除出场。因违章造成事故和严

重后果者，将视情节轻重、按有关规定给予处理，直至依法追究有关领导和当事人的刑事责任。

特别说明：上述展场防火规定未尽事项按照展馆规定执行。